## Slide 1: Programación Arduino
Tinkercad Entradas y Salidas Digitales.

## Slide 2: Salidas
Los elementos de salida en un circuito electrónico con Arduino, hace referencia a toda aquel elemento en el que el sistema Arduino actúa para que realice una acción determinada. Entre los elementos de salida tenemos:

## Slide 3: Salidas en programación de Arduino por bloques
En la programación por bloques de Arduino en Tinkercad, contamos con las siguientes opciones de programación para escribir o enviar datos a las salidas:
Permite escribir los pines digitales del Arduino uno por uno
Permite enviar una señal PWM de acuerdo al valor digital colocado entre 0 y 1023.
SALIDAS GENERALES
BLOQUES PARA ACTUADORES ESPECÍFICOS
LED RGB
Rojo
Verde
Azul
Color deseado

## Slide 4: Salidas en programación de Arduino por bloques
Gira el servomotor conectado en el pin indicado de acuerdo a los angulos indicados
Emite un sonido a una corneta o piezo conectada en el pin correspondiente
BLOQUES PARA ACTUADORES ESPECÍFICOS
Servomotor
Piezo
Silencia el sonido del piezo conectado en el pin correspondiente
Pantalla de reloj de 7 segmentos
Configura la pantalla LED a utilizar
Escribe el dato en la pantalla led

## Slide 5: Salidas en programación de Arduino por bloques
BLOQUES PARA ACTUADORES ESPECÍFICOS
LCD I2C
Comandos para uso del LCD por comunicación I2C

## Slide 6: Arduino + Tinkercad
Únete a la Clase en Tinkercad:
IYT02_Momento03
Conectate con tu APODO
Entra a la actividad: Salidas en Arduino
Continua

## Slide 7: Circuito 01: LED RGB (5 ptos)
Realice en Tinkercad el circuito para ver la secuencia de colores del arcoiris en un led RGB
Continua

## Slide 8: Circuito 02: Servomotor (5 ptos)
Realice en Tinkercad el circuito y la programación para mover el servomotor de 0 a 90 grados en pasos de 10 grados cada 200 ms
Continua

## Slide 9: Circuito 03: Pantalla 7s Reloj (5 ptos)
Realice en Tinkercad un cronómetro de minutos: segundos con una pantalla reloj 7 segmentos
Continua

## Slide 10: Circuito 04: LCD (5 ptos)
Realice en Tinkercad un mensaje de Bienvenida al laboratorio de IyT en un lcd que parpadee
Fin de la presentación